## Slide 1: CALIDAD DEL AIRE
PLAN DE
DE EUSKADI
2030

## Slide 2
PLAN DE
CALIDAD DEL AIRE
DE EUSKADI
2030
1
2
3
4
5
6
7
INTRODUCCIÓN ENTENDIENDO EL PROBLEMA
CONTEXTO POLÍTICO NORMATIVO DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
PRINCIPIOS, OBJETIVOS, EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
MODELO DE GOBERNANZA Y SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PLAN DE CALIDAD DEL AIRE

## Slide 3
PLAN DE
CALIDAD DEL AIRE
DE EUSKADI
2030
SE MENCIONA EN:
EL PROGRAMA
DE GOBIERNO
20-24
(EUSKADI EN MARCHA)
EN EL
EJE III. PLANETA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CLIMÁTICA JUSTA
CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD
EN EL
ÁREA DE ACTUACIÓN 21
IMPULSAR UNA POLÍTICA AMBIENTAL AVANZADA, LA MEJORA DEL MEDIO NATURAL Y DE LOS ECOSISTEMAS PROMOVIENDO LA DEFENSA DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS PRINCIPALES HÁBITATS TERRESTRES Y MARÍTIMOS
EN EL
COMPROMISO 134
DESARROLLAR UN NUEVO PLAN DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
EN LA
INICIATIVA 5
PLAN DE CALIDAD DEL AIRE DE EUSKADI 2030
INTRODUCCIÓN
1
3

## Slide 4
PLAN DE CALIDAD DEL AIRE DE EUSKADI 2030
Durante los años 2021 y 2022 se han producido hitos relevantes en relación con la calidad del aire:
Plan de Acción de la Unión Europea (UE) hacia una contaminación cero
Nuevas Directrices de la OMS (2021)
Asamblea General de la ONU declaró como un derecho humano universal el acceso a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible (2022)
Propuesta de Directiva de calidad de aire de la Comisión Europea (2022)
¿Por qué realizamos el Plan?
En este contexto, a pesar del cumplimiento de toda la legislación actual en materia de calidad del aire, existen oportunidades de mejora asociadas principalmente a aquellos parámetros atmosféricos relacionados directamente con la salud de la población de Euskadi. Por ello, el Gobierno Vasco considera necesario el desarrollo de un nuevo instrumento de planiﬁcación, el primer Plan de Calidad del Aire de Euskadi 2030. Este plan dirigirá la actuación de Euskadi en esta materia hasta el horizonte 2030 a través de una visión estratégica y diferentes líneas de trabajo a desarrollar, deﬁnidas en base al diagnóstico de la situación de partida.
INTRODUCCIÓN
4
1

## Slide 5
ENTENDIENDO EL PROBLEMA
2
Cada año la exposición a la contaminación del aire provoca múltiples patologías, lo que la sitúa en el mismo nivel que otros importantes riesgos para la salud a nivel mundial, como la dieta malsana y el tabaquismo.
POBLACIÓN AFECTADA
Diabetes y obesidad
Partos prematuros y bajo peso al nacer
Afectación de enfermedades neurodegenerativas
Enfermedades cardiovasculares y respiratorias
Mor- talidad
Cáncer de pulmón, mama y otros
Problemas de desarrollo congnitivo en niños y adultos.
Ansiedad y depresión
Otras patologías, síntomas o molestias
EFECTOS ADVERSOS PARA LA SALUD
Fuente: Julio Díaz y Cristina Linares. Instituto de Salud Carlos III. 2020
PLAN DE CALIDAD DEL AIRE DE EUSKADI 2030
5

## Slide 6
ENTENDIENDO EL PROBLEMA
Las fases de un proceso de contaminación atmosférica muestran cómo los diferentes focos y fuentes de emisión de contaminantes (tráﬁco, industria, producción de energía, calefacciones, aviación) impactan en los niveles de calidad del aire, es decir, en los niveles de inmisión, que son los que producen los efectos adversos en las personas y los ecosistemas.
Fuente: Elaboración propia
PLAN DE CALIDAD DEL AIRE DE EUSKADI 2030
Difusión, dispersión y reacciones químicas
Tráﬁco, industria, producción energía, calefacciones, aviación...
Sobre los ecosistemas, las personas y los materiales
Salud
Cambio climático
Costes económicos
EMISIÓN
EFECTOS
FUENTES
INMISIÓN
6
2

## Slide 7
CONTEXTO POLÍTICO NORMATIVO
3
2021: PLAN DE ACCIÓN DE LA UE:
“HACIA UNA CONTAMINACIÓN CERO DEL AIRE, EL AGUA Y EL SUELO”
La Comisión Europea adoptó el Plan de Acción como una de las claves del Pacto Verde Europeo para garantizar en 2050 unos niveles de contaminación seguros para la salud humana y el medio ambiente.
PLAN DE CALIDAD DEL AIRE DE EUSKADI 2030
REDUCIR
55%
el número de muertes prematuras causadas por la contaminación del aire
REDUCIR
30%
el porcentaje de la población con molestias crónicas por el ruido del transporte
REDUCIR
25%
los ecosistemas amenazados por la contaminación atmosférica
OBJETIVOS PARA 2030 (RESPECTO AL AÑO 2005):
7

## Slide 8: CONTEXTO POLÍTICO NORMATIVO
2022: PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA EUROPEA DE CALIDAD DE AIRE
Los nuevos valores límite propuestos en la directiva estan alineados con los umbrales de la OMS.
PLAN DE CALIDAD DEL AIRE DE EUSKADI 2030
CONTAMINANTE | Periodo | RD 102/2011 (Directiva 2008/50/EC) | Nueva Directiva europea de calidad del aire 2030 | OMS 2005 | OMS 2021
PM2.5, µg/m3 | Anual | 25 | 10 | 10 | 5
 | 24 horas | - | 25 (18 veces) | 25 (3 o 4 veces) | 15 (3 o 4 veces)
PM2.5, µg/m3 | Anual | 40 | 20 | 20 | 15
 | 24 horas | 50 (35 veces) | 45 (18 veces) | 50 (3 o 4 veces) | 45 (3 o 4 veces)
3 O3, µg/m | 8 horas | 120 (25 veces) | 120 (18 veces) | 100 | 100 (3 o 4 veces)
3 NO2, µg/m | Anual | 40 | 20 | 40 | 10
 | 24 horas | - | 50 (18 veces) | - | 25 (3 o 4 veces)
 | 1 hora | 200 (18 veces) | 200 (1 vez) | - | -
3 SO2, µg/m | Anual |  | 20 | - | -
 | 24 horas | 125 (3 veces) | 50 (18 veces) | 20 (3 o 4 veces) | 40 (3 o 4 veces)
 | 1 hora | 350 (24 veces) | 350 (1 vez) | - | -
CO, mg/m3 | 24 horas | - | 4 (18 veces) | - | 4
 | 8 horas | 10 | 10 | - | -
Benceno µg/m3 | Anual | 5 | 3,4 | - | -
Plomo, µg/m3 | Anual | 0,5 | 0,5 | - | -
Arsénico, ng/m3 | Anual | 6 | 6 | - | -
Níquel, ng/m3 | Anual | 20 | 20 | - | -
Cadmio, ng/m3 | Anual | 5 | 5 | - | 
BaP, ng/m3 | Anual | 1 | 1 | - | -
8
3

## Slide 9
Las reducciones de emisiones han cumplido con los compromisos de control y reducción de todos los contaminantes establecidos para los Estados Miembros de la Unión Europea en el Protocolo de Gotemburgo.
Estas reducciones incluso han sido superiores a las conseguidas por el conjunto de los 27 en todos los contaminantes, a excepción del SO2, cuya reducción es ligeramente inferior a la conseguida por los estados miembros.
DIAGNÓSTICO
DE LA SITUACIÓN
4
PLAN DE CALIDAD DEL AIRE DE EUSKADI 2030
CONTAMINANTE | Reducción UE27 (2005-2019) | Reducción CAPV (2005-2019) | Compromisos de reducción para cualquier año entre 2020 - 2029 según el Protocolo de Gotemburgo | Valoración de la tendencia para alcanzar objetivo equivalente al del Protocolo de Gotemburgo para año 2020 en la CAPV
NOx | 42% | 62% | 42% | 
NMVOC | 29% | 36% | 28% | 
SOx | 77% | 59% | 59% | 
NH3 | 8% | 9% | 6% | 
PM2.5 | 29% | 33% | 22% | 
CO | 36% | 41% | No aplica | No aplica
REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES Y CUMPLIMIENTO EN EUSKADI
9

## Slide 10
DIAGNÓSTICO
DE LA SITUACIÓN
CONTRIBUCIÓN DE CADA SECTOR AL TOTAL DE EMISIONES DE LOS CONTAMINANTES
Entre los contaminantes afectados por el RD 102/2011, el transporte rodado y los sectores de combustión industrial y no industrial (residencial, comercial e institucional) son los sectores que en mayor medida inﬂuyen en la calidad del aire y en los que mayor esfuerzo habría que hacer para reducir las emisiones a través del Plan.
PLAN DE CALIDAD DEL AIRE DE EUSKADI 2030
CONTAMINANTE | SECTORES |  |  |  |  | 
 | Tráﬁco rodado | Industria | Residencial, comercial e institucional | Industrias energéticas | Otros modos de transporte | Otros
NOx | 55% | 25% | 3% | 7% | 8% | -
PM10 | 26% | 33% | 24% | 4% | - | 10%
PM2.5 | 30% | 26% | 38% | 3% | 2% | -
SOx | - | 29% | 2% | 68% | - | -
CO | 27% | 52% | 17% | 2% | - | -
10
Fuente: Inventario de emisiones de partículas, gases acidificantes y precursores de ozono troposférico en Euskadi (Ihobe, 2019)
4

## Slide 11
CUMPLE CON
ACTUAL MARCO LEGAL
(RD 102/2011)
NO
CUMPLE CON LOS
VALORES LÍMITE
PROPUESTOS EN LA NUEVA
DIRECTIVA 2030 EN TÉRMINOS DE PM2.5 Y NO2.
DIAGNÓSTICO
DE LA SITUACIÓN
En los últimos años, Euskadi muestra un cumplimiento prácticamente total de los niveles legislados para todos los contaminantes asociados a la calidad del aire.
No obstante, la contaminación atmosférica se trabaja desde diferentes enfoques complementarios:
control y seguimiento de las fuentes de emisiones,
análisis de la calidad del aire y
percepción ciudadana sobre las preocupaciones e inquietudes en la materia.
PLAN DE CALIDAD DEL AIRE DE EUSKADI 2030
INFORMES DE CALIDAD DE AIRE EUSKADI
11
4

## Slide 12
Análisis normativo
del contexto político (EU, España, Euskadi)
+
OBJETIVOS, EJES ESTRATÉGICOS Y LINEAS DE ACTUACIÓN
Diagnóstico Calidad de Aire y Emisiones Euskadi
PRINCIPIOS, OBJETIVOS, EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
5
Es necesario que el marco estratégico del Plan recoja aspectos tanto de reducción de emisiones contaminantes, como de refuerzo de soluciones, ligado a la innovación y el desarrollo que apoyen una economía competitiva.
PLAN DE CALIDAD DEL AIRE DE EUSKADI 2030
MARCO ESTRATÉGICO DEL PLAN
12
=

## Slide 13
 | Protección de la Salud | Contaminación “Cero” | Evolución y Adaptación
 | Disminuir los efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud. | Reducir la emisión de contaminantes en aquellos sectores que mayor repercusión tienen en la calidad de aire, como son el transporte, la industria y el residencial/comercial/ institucional. | Aplicar mejoras e innovar en los actuales sistemas de control, seguimiento y evaluación de los niveles de calidad de aire e informacióna la ciudadanía.
Conocimiento e investigación | Sensibilización, concienciación y educación | Transparencia, transversalidad y participación | Administración pública ejemplar
Respaldar la investigación y la innovación como elementos esenciales para la mejora del conocimiento sobre los impactos de la contaminación atmosférica. | Promover la información y educación que ayuden a la ciudadanía a comprender qué acciones pueden tomar para mejorar su salud y la calidad del aire. | Incorporar la problemática de la contaminación atmosférica en todas las políticas sectoriales y territoriales, asegurando la participación de la sociedad en este proceso. | Impulsar una actuación ejemplar y coordinada por parte de la Administración para lograr la transformación de Euskadi hacia una sociedad cero emisiones.
PRINCIPIOS, OBJETIVOS, EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
5.1 PRINCIPIOS
PLAN DE CALIDAD DEL AIRE DE EUSKADI 2030
13
5

## Slide 14
OBJETIVO GENERAL
Preparar a Euskadi para alcanzar los valores de calidad del aire que se establezcan en la nueva Propuesta de Directiva europea de Calidad del aire para proteger la salud de las personas y el medio ambiente.
COMPROMISOS DEL PLAN DE CALIDAD DEL AIRE DE EUSKADI 2030
Conocer el impacto que tiene la exposición de los niveles de calidad del aire en la SALUD
Implementar estrategias para conocer el comportamiento del ozono troposférico para avanzar en su reducción
OBJETIVOS DEL PLAN DE CALIDAD DEL AIRE DE EUSKADI 2030
PRINCIPIOS, OBJETIVOS, EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
5.2 OBJETIVOS DEL PLAN
PLAN DE CALIDAD DEL AIRE DE EUSKADI 2030
70%
de reducción de las
emisiones de NOx y SO2 *
*Respecto los valores de 2005
50%
de reducción de
emisiones de PM2.5 *
100%
de los puntos de
medición cumplen sus promedios anuales *
*(20 μg/m3 de PM10, 10 μg/m3 de PM2,5
y 20 μg/m3 de NO2)
50%
de los puntos de medición
por debajo del promedio anual inferior *
*(15 μg/m3 de PM10,5 μg/m3 de PM2,5 y 10 μg/m3 de NO2)
14
5

## Slide 15: PRINCIPIOS, OBJETIVOS, EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
PLAN DE CALIDAD DEL AIRE DE EUSKADI 2030
EJE ESTRATÉGICO 1
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y SALUD
EJE ESTRATÉGICO 4
MEJORA DEL CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE
EJE ESTRATÉGICO 2
MOVILIDAD SOSTENIBLE Y REGENERACIÓN URBANA
EJE ESTRATÉGICO 5
FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
EJE ESTRATÉGICO 3
REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN OTROS SECTORES CLAVE
5.3 EJES ESTRATÉGICOS
15
5

## Slide 16: PRINCIPIOS, OBJETIVOS, EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
PLAN DE CALIDAD DEL AIRE DE EUSKADI 2030
5.3 EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
EJE ESTRATÉGICO 1
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y SALUD
Línea de Actuación 1
Mejorar el conocimiento sobre los impactos de la contaminación atmosférica en la salud de la población de Euskadi.
Línea de Actuación 2
Contribuir a la prevención de efectos nocivos en la salud derivados de la contaminación atmosférica.
EJE ESTRATÉGICO 4
MEJORA DEL CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE
EJE ESTRATÉGICO 2
MOVILIDAD SOSTENIBLE Y REGENERACIÓN URBANA
Línea de Actuación 3
Fomento de la movilidad limpia y sostenible.
Línea de Actuación 4
Planiﬁcación de una movilidad más sostenible.
Línea de Actuación 5
Planiﬁcación urbana para el fomento de la movilidad activa y regeneración urbana que favorezca entornos saludables.
EJE ESTRATÉGICO 5
FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
EJE ESTRATÉGICO 3
REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN OTROS SECTORES CLAVE
Línea de Actuación 6
Potenciación de la eﬁciencia energética y las energías renovables.
Línea de Actuación 7
Otras actuaciones y regulaciones en el ámbito urbano e industrial.
Línea de Actuación 8
Mejora de la información sobre calidad del aire.
Línea de Actuación 9
Incorporación de mejoras a los actuales sistemas de evaluación y control.
Línea de Actuación 10
Formación en materia de contaminación atmosférica.
Línea de Actuación 11
Información y sensibilización en materia de contami nación atmosférica.
16
5

## Slide 17
MODELO DE GOBERNANZA, Y SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
6
PLAN DE CALIDAD DEL AIRE DE EUSKADI 2030
El Plan de Calidad del Aire de Euskadi 2030 estará liderado por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Sin embargo, debido al carácter transversal de la problemática de la contaminación atmosférica, necesita contar con el apoyo y el impulso de otros agentes, de distinta naturaleza y origen. Así, el Plan debe trabajar para incluirlos y optimizar los recursos a través de una acción conjunta.
Dentro del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, el seguimiento del Plan de Calidad del Aire de Euskadi 2030 se realizará desde la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental y la evaluación ﬁnal incluirá un contraste externo.
Para facilitar el seguimiento de este Plan se creará una comisión conformada por personal del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, junto con personal del Departamento de Salud y del Departamento de Planiﬁcación Territorial, Vivienda y Transportes.
La citada comisión será la responsable de recabar la información y coordinarse con otros departamentos del Gobierno Vasco y administraciones vascas que contribuyan al despliegue del presente Plan.
17

## Slide 18
PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PLAN DE CALIDAD DEL AIRE
7
PLAN DE CALIDAD DEL AIRE DE EUSKADI 2030
Los recursos presupuestarios de este Plan se distribuyen entre el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente y el resto de Departamentos de Gobierno Vasco que son responsables de la ejecución de las distintas acciones. En concreto, el presupuesto global vinculado al alcance del Plan para el periodo 2024-2030 es de aproximadamente 45 millones de euros, que se corresponde con todas las partidas asignadas a las líneas de actuación del Plan; y, en concreto, 7 millones de euros corresponden al 2024.
PRESUPUESTO
45
Millones €
18

## Slide 19
www.euskadi.eus